Au premier vol de la journée -   Effectuer les purges, avant de faire  bouger l’avion.

# Purges essence  - (3) - 		Faites

# VISITE PREVOL

## Contacts magnétos :          Arrêt-Clés enlevées

## Contact Batterie			Arrêt

Radio-VOR–ADF-Transpondeur  	Arrêt

Disjoncteurs/fusibles		Vérifiés

Commandes			Libres

Compensateur			Essayé

## Contact Batterie			Marche

Jaugeur Autonomie	         Vérifié comparé au CR

Feux nav + anticollision (flash) + phares	Essayé

Avertisseur de décrochage		Essayé

Eclairage Intérieur Instruments  (VDN)	Essayés

## Contact Batterie			Arrêt

VISITE EXTERIEURE		Faite

Fourche et cales			Enlevée

Obturateurs statiques et pitot (3)	Enlevés

Huile niveau  6= maxi  compléter1 litre si </= 4

Carburant réservoirs et bouchons	Vérifiés

Documents Avion et Pilote     Contrôlés et à bord

Gilets de sauvetage Canot de)survie si nécessaire

Plan de vol ( ou intention de vol Cannes) déposé

### AVANT MISE EN ROUTE

Frein de Parc 			Serré

Sièges Ceintures 			Réglés

Volets 				Rentrés

Essence Sélecteur 			Ouvert

Horamètre (heures + minutes)	Noté

## Contact Batterie			Marche

Radio VHF + casques radio		Marche

ATIS                  (Aix=136.22)     Ecouté et Noté

Erreur altimètre 			Notée

Anticollision			Marche

Mise en route              Demandée si nécessaire

Radio-VOR–ADF-Transpondeur  	Arrêt

### MISE EN ROUTE

Abords Dégagés on ne souffle personne.

Réchauffage carbu			Poussé

Mélange				Riche

Pompe électrique			Marche

Contact magnétos		        Lef tou Both

Injection gaz  (*)		3…….. +2 si utile

Gaz (*)				1 cm

Démarreur  3 à 4  sec. Maxi		Marche

## Magnétos			  BOTH Vérifiées

(*)   Moteur chaud :

Idem  sauf     	Pas d’injections ou 2 maxi

Gaz				3 cm

(*) Temps très froid < 0°C :

Brasser l’hélice Environ 10 tours

Réchauffage carbu Tiré (ON)

Injections gaz 8

Soutenir le démarrage par de courtes injections

rapides

### APRES MISE EN ROUTE

### Régime			   1000-1200 t/min

Pression d’huile  monte (30sec.)	      Vert

Pompe électrique			     Arrêt

Alternateur			 Marche

Radio   TWR( Aix 118.75) et fréquence suivante

VOR               A la demande selon route prévue

ADF	                     ALM 413 ou selon route

Transpondeur   (ctrl à Aix) ou  7000    Stand-By

Feux de Navigation éclairage 	       Si nécessaire

Compas + Conservateur de cap  	Vérifiés

Altimètre Réglé ALT AD (360 ft à AIX)	 = QNH

Alarmes				Testées

### ROULAGE

Intention annoncée et Clairance Roulage obtenue

## Transpondeur 			ALT

## Chrono déclenché		  Heure Bloc notée

Freins			               Essayés

Instruments Gyros                     Vérifiés en virage

### ESSAIS MOTEUR (au point d’attente)

Vérifier qu’on ne souffle personne….

Huile : Pression – Température 	      Vert

Régime : 			 1800 – 2000 t/min

Dépression  Instruments Gyros	Vérifiée

Magnétos Sélectionnées  –175 t/min maxi  #<50

Réchauffage carbu			Essayé

Mélange				Essayé

Ralenti mini (600/900 t/min)		Vérifié

Régime		        	 1000 - 1200 t/min Alternateur-(Ampèremètre + voyant)	Charge

### AVANT DECOLLAGE

Commandes			Libres

Compensateur  (neutre 5-6 )		Réglé

Contacts magnétos			Both

Réchauffage carbu			Froid

Mélange				Riche

Essence Robinet-Pression-Jauge	Vérifiés

Pompe électrique			Marche

Volets position décollage		1er cran

Dépression instruments Gyros		Vérifiée

Conservateur de cap		Réglé

Altimètre Réglé			QNH

Instruments moteur			Verts

Habitacle			                Fermé

Ceintures Dossiers Sièges		Réglés

## Briefing départ

Vent  -  QFU -  Type de décollage

Sens du Premier virage – 1er CAP

Première altitude -  Point de sortie

En cas de problème avant Vr après Vr

DECOLLAGE

Aligné

Compas- Conservateur de cap	Recalé

Volets Pompe Phares Compensateur	Vérifiés

Transpondeur			ALT

Top Chrono                                Pieds En bas

Pleins gaz -  Régime mini 2220 t/min	Vérifié

Rotation VR		               100 km/h

Montée Initiale  (VX Pente maxi)	130 km/h

Freins				Actionnés

300 ft  (CHECK-LIST 300 ft) FTMPVE

Volets				Rentrés

Pompe électrique			Coupée

Pression essence			Vérifiée

Phares				 Eteints

Vitesse Optimale de montée VOM	145 km/h

### CROISIERE

Puissance maxi continue 75%

Voir manuel de vol Section 5  Performances

------------------------------------------------------------------

Altitude	65%	75%

ft	22 l/h	25 l/h

RPM	t/min	VP km/h	Mélange

------------------------------------------------------------------

SL		2420	192	Riche

3000		2520	202	Riche

5000		2560	208	Appauvrir

7500		2660	216	Appauvrir

10 000	2500		195	Appauvrir

------------------------------------------------------------------

### DESCENTE

## Mélange				      Riche

Réchauffage carbu	(si <2000 t/min) A la demande

Gyros Dépression Conservateur      Vérifiés Réglé

Altimètre	 1013 ---  QNH  		       Réglé

###### Briefing Arrivée

mto : Vent, Pression, Tp

trajet : Pt d’entrée -  Alt intégration – Vitesse

procédure : QFU -  Sens du TDP -  Lgr et état Piste

plan – config – Vatt – Dégt piste

### VENT ARRIERE

Mélange				      Riche

Régime			             2000  t/min

Vi    				145 km/h

## Réchauffage carbu	        	        A la demande

Pompe électrique			   Marche

Volets ( VI Arc Blanc = VFE <170 km/h)  1er cran

Phares			         A la demande

Compensateur  neutre 5		      Réglé

### CHECK-LIST VENT ARRIERE

F.T.M.P.V.E.

### APPROCHE DESCENTE

Régime		               	            1600 t/min

Vario			             400 ft/min

VI jusqu’à l’alignement	             145 km/h

### FINALE

Volets – Pompe - Phares                          Vérifiés

VI courte finale Pleins volets	       120 km/h +KV

VI Atterrissage court	                        110 km/h mini

Préparation Remise de Gaz

Réchauffage carbu			    Arrêt

CHECK-LIST   FINALE :

Volets – Pompe – Phare - Pieds  En bas

### TOUCHE-DECOLLE

### Gaz		            	    Pleins Gaz

Volets			                1er cran

Réchauffage carbu 		                   Froid

Compensateur (5-6)	            Réglé

### APRES ATTERRISSAGE

Piste dégagée :			Annoncé

Volets			          	Rentrés

Réchauffage carbu		             	Arrêt

Pompe électrique		           	Arrêt

Transpondeur	                             	Arrêt

AU PARKING

Frein de Parc	                            	Serré

Heure bloc 			Notée

Radio -  ADF - Transpondeur	        	Coupés

Régime ralenti mini	                      800-900  t/min

Magnétos		                      Essai coupure

Mélange	1000 t/mn	                       Etouffoir

## Magnétos                            Arrêt Clés enlevées

## Contacts BAT + ALT                    Coupés

Servitudes électriques,phares	                 Coupées

Horamètre (heures + minutes)             	Noté

Volets	2ème cran	                    Abaissés

Plein Effectué et noté sur le Carnet de route

Vides poches		            Vérifiés

Ceintures attachées                 	            Avion propre

Carnet de Route et cahier d’anomalies

mineures			            Renseignés.

## Obturateurs statiques et pitot          En place

Avion garé de préférence dans le hangar

Verrière Fermée  Non verrouillée

Freins desserrés et Commandes libres.

Roue avant calée avec la barre de guidage

A l’’extérieur :  Freins serrés + cales

Avion attaché -  Commandes bloquées

PROCEDURES D’ URGENCE

# INCENDIE   à la mise en route

Entraîner le démarreur

Et simultanément :

- mélange ………...Etouffoir

- Gaz………..…..Pleins gaz

- Pompe électrique..Coupée

- Robinet carburant ..Coupé

Evacuer si le feu se propage à la cabine.

## INCENDIE moteur en Vol

Essence……………………..coupée

Gaz…………………….…Pleins gaz

Commencer l’encadrement

Avant l’impact :

Batterie et alternateur coupés

### GIVRAGE Carburateur

Symptôme :

##### Chute de tours – Moteur irrégulier

Réchauffage Carburateur –Tiré à fond -Bloqué

Maintenir réchauffage carbu  au moind une minute

Gaz : ……………………….Pleins gaz

#### Atterrissage en Campagne

Prendre ………………… VI= 140 km/h

Rechercher un terrain et débuter l’encadrement.

-Serrer les harnais

Si on a le temps : 	-Message radio

-Transpondeur 7700

-Balise détresse manuel

En Finale :

-Magnétos :………….…Coupées

-Robinet carburant :…..…Fermé

-Mélange :…………….Etouffoir

-Déverrouiller la Verrière

## Panne d’Alternateur

Symptôme :

##### Ampèremètre dans le rouge

Alternateur………………              Coupé

Disjoncteur ALT                                Tiré

Délester et rentrer au terrain.

## Panne de PRESSION D’HUILE

Si la température est stable, continuer

jusqu’à un aérodrome proche

(panne d’indicateur probable)

Si la température d’huile monte

ATTERRIR dans les 5 minutes –

risque de serrage moteur et/ou d’incendie en

vol.

Préparer atterrissage en campagne.

## MOTEUR IRREGULIER

Réchauffage Carbu. …                       Marche

Si persistance au bout d’une minute

Réchauffage Carbu……...                      Arrêt

Mélange……………….…                      Réglé

Au dessus de 5000ft il peut être

nécessaire d’appauvrir, même en montée…

( voir manuel de vol)

Pompe électrique ….…                      Marche

Instruments moteurs …                       Vérifiés

Contacts Magnétos                           L-R-Both

RECOMMANDATIONS :

Ne pas s’asseoir ni marcher sur les

glissières de verrière.

De l’intérieur, manoeuvrer la poignée

de verrouillage verrière avec douceur et

utiliser la poignée fixe pour faire glisser

la verrière.

Ne pas poser de casque radio ou autre

objet au-dessus du tableau de bord :

risque de détérioration de la verrière

à la fermeture !

S’assurer de la présence à bord de  sacs

en  cas de mal des transports.

RENSEIGNEMENTS DIVERS : Roulette avant rappelée et bloquée dans l’axe lorsque l’amortisseur avant est détendu (assiette cabrée) . Si l’avion refuse de virer au sol : Freiner en ligne droite pour comprimer l’amortisseur avant et rouler manche secteur avant. Freins différentiels en haut des palonniers. Attention à l’atterrissage et au décollage : PIEDS EN BAS ! Avion masse maxi = 900 kg Distance décollage ISA :…………….. 535 m Distance atterrissage ISA :………….. 460 m Masse à vide :…FGDET……………. 552 kg Charge utile restant avec les pleins. 268 kg Vent Traversier limite : ……………... .22 kt Vitesse de manœuvre Va……...…. .215 km/h VI Pente max. (Vx)Volets 1er cran 130 km/h VI Pente max. (Vx)Lisse 135 km/h VI Taux max.(Vy) Lisse…VOM .. 145 km/h = environ 600 ft/min VS ………………………………….…. 94 km/h VS1…………………………………… 88 km/h VSO…………………………………… 83 km/h Facteurs de Charge…N……… +3,8 -1,9 Facteurs de charge….U ….… +4,4 -2,2 Facteur de charge Volets sortis +2 Finesse maxi Volets zéro = 10 135 km/h Plafond :…(oxygène)………………….…..FL 125 Moteur : Puissance 118 cv Régime maxi hélice 2800 t/min Régime maxi continu 2700 t/min si < 75% 2420 t/min maxi en continu niveau mer = 75% puissance (plein riche) 2520 t/min maxi en continu à 3000 ft = 75% puissance (Plein riche) 2660 t/min maxi en continu au FL 75 = 75% puissance (appauvrir) Huile niveau maxi 6 quarts Niveau mini 2 quarts Compléter niveau avec 1 litre si </= 4 quarts Essence : 110 litres = 100 litres utilisables = 72 kg – 3 purges Consommation 25 l/h à 75% 22 l/h à 65% AUTONOMIE MAXI 4 :00 heures AVIONNIQUE : COM : Test correspond à la suppression du « Squelch » automatique (tirer le bouton de Marche-potentiomètre).Le souffle permet le préréglage du volume, en l’absence d’émission radio.) STBY (stand-by) = Fréquence pré-affichée en attente d’utilisation. Pour afficher les fréquences au pas de 25 khz, tirer le petit bouton central d’affichage des fréquences. NAV : Fonctionnement identique à la radio pour sélection des fréquences. Vérifier bouton de volume d’écoute au mini pour ne pas perturber la réception radio. ADF :Si balise NDB ou Locator non modulée (cas fréquent en France), écoute sur BFO (Battement Fréquence Oscillateur). Si balise modulée, écoute sur ANT(=REC). L’aiguille part 90° à droite. Revenir sur ADF pour avoir l’indication de Gisement. Vérifier bouton de volume d’écoute au mini pour ne pas perturber la réception radio. Transpondeur : Equipé d’un alticodeur Fonctionne avec une capacité électronique qui nécessite un pré-chauffage = Position STBY.( 1 minute environ avant de passer sur ALT) (Le mode A = ON ne doit plus être utilisé) Utliser EXCLUSIVEMENT les positions SBY et ALT IDENT à utliser sur demande du contrôleur Balise de détresse : sur le plancher fuselage côté gauche - trappe 16 vis ou boulons sous le fuselage derrière le bord de fuite de l’aile gauche. Commande manuelle à droite des voyants d’alarme au Tableau de bord. Climatisation : Air Frais par 4 aérateurs : 2 au tableau de bord 2 aux places arrières à proximité des prises de casques radio. Air Chaud : Par 3 tirettes au tableau de bord Admission Air chaud par tirette 1 tirée Distribution places avant tirette 2 tirée Distribution places arrières tirette 3 tirée Désembuage verrière : 1 tirée 2 et 3 poussées